# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 纵一河（纵江沟）建设工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-321000-04-01-214929 |
| 建设单位联系人 | 周** | 联系方式 | 181******** |
| 建设地点 | 江苏省扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区，北起江平东路，南至北城路（叶桥大沟） |
| 地理坐标 | 纵一河起点：119度28分19.326秒，32度26分42.763秒， 终点：119度28分25.276秒，32度26分4.477秒 保水控制匣坐标：119度28分23.336秒，32度26分12.815秒 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127防洪除涝工程、126引水工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地17770m2、临时占地3000m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 扬州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 扬发改许发【2021】44号 |
| 总投资（万元） | 2050 | 环保投资（万元） | 120.04 |
| 环保投资占比（%） | 5.86% | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《扬州市城市防洪规划（2012-2020）》 审批机关：扬州市人民政府 审批文号：关于印发《扬州市城市防洪规划（2012-2020）》的通知；扬府发[2015]238号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |

| 规划及规划环境影响评价相符性分析 | 《扬州市城市防洪规划》（2012-2020）相符性分析 根据《扬州市城市防洪规划》中指出工程所在区域按城市开发进度要求，逐步实施公铁水联运物流集聚区、扬子津片区、汤汪片区、港口工业园区、广陵新城、广陵经济开发区、生态科技新城、江都沿江经济开发区等区域的骨干河道疏（拓）浚和闸站建设，实现区域排水能力达20~10年一遇标准。至2030年，全面完成规划的河道及闸站工程，使中心城区排涝标准全面提高至20年一遇；建设古运河扬州外排站，控制古运河20年一遇排涝最高水位5.5m，使城区排水更具有稳定的外排出路。 本项目属于防洪除涝工程，位于扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区城北乡，所在区域属于公铁水联运物流集聚区，本项目建设内容包含新开河道、新建保水控制闸等内容，是对《扬州市城市防洪规划》内容的具体落实，符合《扬州市城市防洪规划》（2012-2020）的相关要求。 《扬州市公铁水联运物流集聚区防洪规划》相符性分析 根据《扬州市公铁水联运物流集聚区防洪规划》中指出叶桥大沟片水系排水布局为“一横一纵”，“一横”为北城河（叶桥大沟），该河道已建成；“一纵”为纵一河，该河道正待建设。本项目为纵一河建设项目，符合《扬州市公铁水联运物流集聚区防洪规划》的相关要求。 《关于加快推进市区快速路网建设有关事项的专题会议纪要》相符性分析 根据《关于加快推进市区快速路网建设有关事项的专题会议纪要》中指出：根据《扬州市公铁水联运物流集聚区防洪规划》和运河北路、江平东路洪评批复，运河北路和江平东路需要通过横一河、纵一河进行排水，以满足片区防洪排水需要。会议要求，邗江区政府和瘦西湖景区管委会要加强与水利部门的沟通衔接，按照水系规划的要求加快推进。本项目为纵一河建设项目，符合《关于加快推进市区快速路网建设有关事项的专题会议纪要》的相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他相符性分析 | “三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相关要求的符合性 根据江苏省人民政府印发《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（2020年1月8日）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目所在区域距离最近的生态保护红线区域见下表： 表1.1项目周边涉及生态保护红线区域 生态空间保护区域名称 县（市、区） 主导 生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 方位距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 茱萸湾风景名胜区 扬州 市区 自然与人 文景观保 护 / 位于扬州市广陵区湾头镇北首，东至小新河，西傍京杭大运河，北通邵伯湖，南至湾头镇镇区，主要包括红星岛和壁虎岛的陆域范围及其之间的水域范围 / 1.48 1.48 E,1.7km 本项目不在茱萸湾风景名胜区的红线范围内，项目建设期与营运期均不会对其产生不良环境影响。因此，本项目的建设与《江苏省空间管控区域规划》、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》是相符的。 根据《扬州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（扬环〔2021〕2号），本项目所在区域距离最近的环境管控单元茱萸湾风景名胜区属于扬州市优先保护单元生态环境准入清单，具体如下： |
| --- | --- |

表1.3 扬州市环境管控单元生态环境准入清单 序号 环境管控单元空间属性 类型 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称 行政区划 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 1 茱萸湾风景名胜区（生态保护红线） 广陵区 风景名胜区 （1）生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 （2）按照《风景名胜区条例》《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省风景名胜区管理条例》及相关法律法规实施保护管理。 （3）根据《风景名胜区条例》：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施。 （4）根据《风景名胜区条例》：禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施。 （1）根据《江苏省生态空间管控区域规划》：禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （2）根据《江苏省风景名胜区管理条例》：严禁在山林中进行燃放鞭炮、烟火等有碍安全的活动。 （1）根据《风景名胜区条例》：禁止超过允许容量接纳游客和在没有安全保障的区域开展游览活动。 （2）根据《江苏省风景名胜区管理条例》：严禁捕杀各类野生动物。未经风景名胜区管理机构同意，并经城市绿化主管部门或者林业主管部门批准，不得砍伐林木。 （3）根据《风景名胜区条例》：风景名胜区内的景观和自然环境，应当根据可持续发展的原则，严格保护，不得破坏或者随意改变。 （4）根据《风景名胜区条例》：在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 本项目不在茱萸湾风景名胜区的红线范围内，项目建设期与营运期均不会对其产生不良环境影响。因此本项目的建设满足《扬州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（扬环〔2021〕2号）中相关要求。

| 其他相符性分析 | （2）与环境质量底线的相符性分析 根据扬州市生态环境局网站公布的《2021年扬州市第一季度环境质量报告》判定，项目所在区域为非达标区，但根据《扬州市打赢蓝天保卫战三 年行动计划实施方案》（扬府办发【2018】115号），在落实大气污染防治措施 的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 根据扬州市生态环境局网站公布的《2020年度扬州市年度环境质量公报》，古运河总体水质为轻度污染，上游新开河口、解放桥南断面水质为Ⅱ类，龙头关西水质为Ⅲ类，其余断面均为Ⅳ类。本项目所在区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 本项目营运过程中无污染物排放，不会降低当地环境质量。故本项目符合环境质量底线。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目为防洪治涝工程，运营过程中不消耗水、气等资源，不会突破当地资源利用上限。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目为纵一河（纵江沟）建设工程，属防洪除涝、引水工程，对照“263”专项行动实施方案、《市场准入负面清单》（2020年版）、“气十条”、“水十条”、“土十条”以及“关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知”等，不属于环境准入负面清单。故本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》要求。 （5）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目为河道建设工程，施工期强化工地扬尘管控，加大工地、物料堆场等扬尘治理，加强工地、物料堆场等出入口道路清扫保洁力度，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。因此，本项目符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件中的相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”（生态红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目纵一河（纵江沟）位于扬州蜀冈―瘦西湖风景名胜区东南部，属淮河流域。河道沿太平路东侧布置，为北城河片的主要汇水河道。该区地形为蜀冈长江平原过渡区，地势大致以秋实路为界，北侧地面高程14.0~15.0m，南侧地面高程11~13.5m。 本次纵一河（纵江沟）工程总体呈南北向布置，本次新开纵一河北起江平东路箱涵与将来新开的横一河连接，南至北城河（叶桥大沟）通过现状雨水管网与相接，河道总长约1.2km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 根据《扬州市公铁水联运物流集聚区防洪规划》和运河北路、江平东路洪评批复，运河北路和江平东路需要通过横一河、纵一河进行排水，以满足片区防洪排水需要。为保证地块开发建设要求，保障区域排涝安全，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司现拟投资2049.6万元建设纵一河（纵江沟）建设工程。该工程主要建设内容包含：①北起江平东路、南至北城路，建设纵一河河道总长约1.2km（含过路箱涵及保水控制闸，其中开挖工程1.024km）；②秋实路南侧新建1座保水控制闸；③利用瓦窑现有的灌溉取水接口引入活水；④对沿河两侧雨污水管网进行部分改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(2021版)，本项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的类别划分，本项目属于名录中的“第五十一水利127、防洪除涝工程”中“其他(小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外)类别”，应当编制报告表。具体划分依据详见下表。 表2.1 项目环境影响评价类别表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 五十一、水利 127、防洪除涝工程 新建中大型 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） / 126、引水工程 跨流域调水；大中型河流引水；小型河流年总引水量占引水断面天然年径流量1/4及以上；设计环境敏感区的（不含设计饮用水水源保护区的水库配套引水工程） 其他 / 2、项目组成及规模 （1）工程任务 通过新开河道，结合现状雨污水管网节点改造，解决江平东路节点以及沿线部分区域排水要求。 （2）工程规模 本工程主要包括：新开河道工程、新建控制建筑物工程（1座保水控制闸）、引活水工程以及配套管网节点改造工程。 本次整治的规划河道上已建有过路建筑物4座，分别为江平东路箱涵、物港路箱涵、秋实路箱涵以及太平路箱涵；具体本次整治的规划河道沿线可利用的现状建筑物情况如下表： 表2.2 规划河道沿线可利用的现状建筑物情况统计表 序号 建筑物名称 流 量/规 模 位置 规划建设情况 1 江平东路箱涵 1孔净宽8×4m（宽×高）箱涵涵洞底板面高程9.0m 与新江平东 路交汇处 保留 2 物港路箱涵 1孔净宽6×3.3m（宽×高）箱涵 涵洞底板面高程10.5m 与物港路交 汇处 保留 3 秋实路箱涵 1孔净宽6×4m（宽×高）箱涵 涵洞底板面高程9.5m 与秋实路交 汇处 保留 4 太平路箱涵 2孔单孔净宽5.75×3m（宽×高）箱涵 涵洞底板面高程7.0m 北城河穿太 平路箱涵 保留 （1）河道工程 本次工程新开江平东路～北城路共1024m（不含过路节点建筑物）；本次工程整治后各段河道断面特性如下： 江平东路～纵一河保水控制闸 此段新开河道长809m。由测量可知，河道设计高程与瘦西湖活水管道位置相冲突，若统一断面设计则会对瘦西湖活水管道产生影响，所以本次对上游河道采用2种断面设计。 a.瘦西湖活水管道影响范围内： 根据资料可知，该处有管径D=1.6m的瘦西湖活水管道横穿纵一河，为减少对瘦西湖活水管道产生影响，所以管道影响范围内的河道断面设计采用自然放坡的型式，具体设计如下： 此段设计河底高程为13.4m，河底宽9m，两侧采用1：2.5放坡到地面高程，河坡及坡后根据规划要求增设绿化设计。 图1-1 河道标准断面图一 图1-2 活水管道镇墩支护图 b.瘦西湖活水管道影响范围外： 设计河底高程为12.0m，河底宽4m，河底两侧采用1：3.0放坡；河道两岸采用框式生态挡墙，墙顶高程为13.6m，墙底高程12.6m，墙顶后以不小于1：2.5的坡度接至现状地面，墙后以后根据规划要求增设绿化设计。 图1-3 河道标准断面图二 纵一河保水控制闸～北城路 此段新开河道长215m。设计河底高程为8.5m，河底宽2m，整个河道采用1：2.5放坡至现状地面，两侧以后根据规划要求增设绿化设计。 图1-4 河道标准断面图三 图1-5 河道框式挡墙断面图 （2）新建保水控制闸工程 新开纵一河为南北走向，由于河道南北现状地面高程高差较大，为实现本次工程整治河道的水位分级控制，本次工程在秋实路南侧新建保水控制闸1座将河道分为上下两级。具体工程设计如下： 水位组合 表2.3 纵一河保水控制闸水位组合表 计算工况 上游水位（m） 下游水位（m） 流量（m3/s） 备注 保水水位 13.5 9.5 / / 汛限水位 13.8 10.68 / 设计排涝水位 13.8 10.68 3.6 20年一遇排涝流量 本次设计保水控制闸顺水流方向长7m，垂直于水流方向长10.1m，过水宽度为8.5m。设计堰顶高程为13.5m，堰上河底高程为12.0m，堰下河底高程为8.5m。上下游之间采用1:5的护坦衔接，护坦长21m，护坦后接8.5m长消力池，消力池深0.5m，消力池下游设9m长护坦与河道衔接。 本次保水控制闸可结合景观设计，使之与周边环境相适应，打造扬州市生态河道。 溢流堰孔径计算 当下泄20年一遇洪峰流量3.6m3/s时，经计算当堰上水头为0.3m的时候，溢流堰宽度为8.5m的允许通过流量为3.77m3/s，满足设计要求. 图1-6 保水控制闸剖面布置图 （3）引活水工程 本次活水工程为利用河道上游起点处的瘦西湖活水管道。根据已有的活水管道资料可知：在距离本次河道西侧约1公里处有一个现有的瓦窑灌溉取水接口，原该取水口用于满足周边农地灌溉需要，但是随着周边地块的不断建设，取水口原灌溉功能已丧失，本次不存在使用要求上的矛盾。且根据现场测量可知，现状取水接口管径D=1.0m，灌溉流量满足活水所需流量，故本次可利用该灌溉取水接口作为纵一河的活水水源。 在本次设计中通过自瓦窑灌溉渠道东部末端埋管的方式，穿三星路与太平路后接入纵一河。本次下埋混凝土管道管径D=0.8m，全长约580m，管道每隔约100m设置一个检查井，施工过程中需注意对开挖到的管线进行支护等防护措施。 图1-7 活水工程管道开挖回填示意图 图1-8 活水管道与河道接口设计剖面图 （4）配套管网节点改造工程 雨水管网节点 该区域经多年建设，主要道路的雨水管网已覆盖，根据太平路雨水管网布置可知，沿太平路东侧已预留部分管网接入口，用于河道建成后将管中雨水排入河道。 由于河道尚未实施，现状太平路西侧地块的排水主要是通过三星路雨水管网向南排北城河，东侧地块主要通过运河北路管网后再向南排入北城河。 图1-9 雨水管网现状布置图 由于本次工程主要为保证江平东路的排水，为保证河道末端雨水管网的排涝能力与河道自身的排涝安全，所以本次无法按照要当初规划求将沿线雨水接入口全部接入河道。 表2.4 河道及建筑物节点现状雨水管网情况统计表 与本次工程河道雨水汇入节点 雨水管检查处管底 高程（m） 雨水管径 （mm） 河道正常水位 （m） 河底高程 （m） 太平路沿线节点 （上游） 10.448 1000 13.50 12.00 10.800 1500 13.50 12.00 10.451 1000 13.50 12.00 10.895 1200 13.50 12.00 10.432 1000 13.50 12.00 太平路沿线节点 （下游） 8.988（路东） 1500 9.5 8.00 9.250（路东） 400 9.5 8.00 9.300（路东） 400 9.5 8.00 9.250（路西） 400 9.5 8.00 9.300（路西） 400 9.5 8.00 上述表格为在施工过程中涉及到河道沿线雨水接入口的实际情况，施工过程中需根据实际情况将部分接入口进行暂时封堵，使得雨水管网仍然按照现状排水路线通过三星路与运河北路雨水管道南排进入北城河（叶桥大沟），待将来满足条件后再按照规划接入河道中。 河道两侧小区部分雨水管网已经直接接入北城河（叶桥大沟），无需对其进行改造；但是小区剩余雨水管道为接入本次新开河道，随着河道排入北城河（叶桥大沟），所以施工过程中需对小区部分雨水管道的接入节点进行改造以保证小区的排涝要求。 除此以外为减轻太平路雨水管网以及纵一河的排涝压力，需加快对周边道路雨水管道改造来满足区域的排涝要求。 污水管道 该区域经多年建设，主要道路和建成小区的污水管网已覆盖，待规划河道实施后，将在太平路布置污水管道，沿线地块污水可通过太平路污水管道进入北城路污水管，通过北城路污水管道进入运河北路污水管进入运河北路污水泵站。具体现状及规划污水管网布置见下图： 图1-10 现状及规划污水管网布置图 现状污水管网出口高程见下表： 表2.5 规划河道各道路节点现状污水管网情况统计表 与本次工程河道 污水节点 污水检查井处管道 底高程（m） 污水管径 （mm） 河道正常水位 （m） 河底高程 （m） 太平路沿线节点 （上游） 11.739 400 13.50 12.00 太平路沿线节点 （下游） 8.556 600 9.5 7.0 10.48 300 9.5 7.0 根据实际资料可知当初修建道路时已根据规划要求预留江平东路箱涵、物港路箱涵以及秋实路箱涵用于保证水系的畅通以及与周边河道的沟通，但是由于道路修建较早，箱涵根据规划河道断面进行设计修建，箱涵埋深较大，箱涵底高程分别为江平东路箱涵9.0m、物港路箱涵10.5m 以及秋实路箱涵 9.5m，与本次河道设计底高程相差较大。为保证河道的衔接，所以本次采用素砼及粘土将箱涵底部进行部分封堵。 表2.6 建设项目初步设计阶段工程特性表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 (一) 水文 1 总流域面积 km2 0.363 2 20年一遇自排模数 m3/(s·km2) 9.20 (二) 工程规模、等级与标准等 1 治理河道长度 km 1.2 总长 2 工程等级 等 Ⅳ 3 建筑物级别 (1) 主要建筑物 级 4 (2) 次要建筑物及临时性水工建筑物 级 5 4 排涝标准 P % 5 20年一遇 5 20年一遇排涝流量 m3/s 4.5 6 河道设计标准 (1) 河底高程 m 12.0~8.5 (2) 河底宽 m 4.0~2.0 (3) 河道边坡 1.3（1 ：2.5） (4) 坡顶高程 m 15.0~ 11.5 7 河道排涝设计水位 m (1) 江平东路～纵一河保水控制闸 m 13.80~ 13.92 上游 (2) 纵一河保水控制闸～北城路 m 10.50~ 10.68 下游 8 河道正常控制水位 m (1) 江平东路～纵一河保水控制闸 m 13.5 上游 三 工程征地 亩 1 工程建设征地 亩 26.66 河道、节点建筑物及绿化占地 2 工程临时占地 亩 4.5 含临时堆土区、施工场地 四 主要建筑物及设备 (一) 控制建筑物工程 1 纵一河保水控制闸 新建 (1) 保水控制闸口宽 m 8.5 (2) 堰顶高程 m 13.5 (二) 水系沟通工程 1 江平东路箱涵 预留 (1) 箱涵洞身净尺寸(孔数×宽×高×长) m 1×8×4×66 (2) 箱涵洞身底板面高程 m 9.0 2 物港路箱涵 预留 (1) 箱涵洞身净尺寸(孔数×宽×高×长) m 1×6×3.3× 37..32 (2) 箱涵洞身底板面高程 m 10.5 3 秋实路箱涵 预留 (1) 箱涵洞身净尺寸(孔数×宽×高×长) m 1×6×4×36 (2) 箱涵洞身底板面高程 m 9.5 4 雨水管网 预留（2根） (1) 管道管径 m 1.2 3、项目公用及辅助工程 （1）施工用电 本项目所在区域能源供应状况较好，河道施工用电主要是照明和生活用电，可就近分散供电，部分距离农村电网供电点较远的施工段及泥浆泵施工需铺拉施工用电线路，并配备柴油发电机组作备用电源。 （2）施工用水、排水 施工用水从附近河道取水；施工人员生活污水依托附近民房设施接入市政管网。 （3）施工导、截流 本次河道为新开河道，北侧与之相接的横一河暂未开通，故北侧无需设置施工导截流设施；南侧与北城河（叶桥大沟）通过现状雨水管网相接，河道开挖施工时对雨水管网入北城河出水口出进行封堵，无需布置围堰以及导流设施。 对北城路雨水管网节点进行改造时，采用两侧单独分批改造的方式，保证在一侧进行改造的同时，该侧管道的雨水能够通过另一侧雨水管道排入北城河，保证管内雨水能够及时排入北城河。 （4）施工交通 工程区交通便利，陆路交通可利用现有的多级公路网与外界联系，场内交通可利用两岸道路，挡墙护岸、建筑物工程所需建材物资及机械设备均可从陆路运抵施工现场。 （5）临时用地 根据工程概况，本次施工场地主要包括施工材料堆场、临时堆土区、停车场以及设备停放点等布置一处，位于太平路西侧空地，占地约为3000m2，施工营地采取租用当地房屋方式，不再另行占地新建。 （6）施工道路 本次工程为新开河道工程，工程所在区域交通便利，施工期可直接利用西侧太平路，东侧可考虑暂时利用绿化用地进行临时施工道路布置，临时施工道路长约1065m，采用15cm厚，3m宽的泥结石道路。 4、工程运行方式 本工程实施单位为扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司，建成后由扬州市蜀冈-瘦西湖风名胜区水务管理中心站进行管理，本项目主要是环境管理维护，不新增管理人员，从现有人员中调配。 |
| 总平面及现场布置 | 工程总体布置： （1）河道工程 本次河道工程包括河道开挖及岸坡防护，开挖路线按规划图走向布置。 （2）新建保水控制闸工程 位于秋实路南侧，保水控制闸采用溢流堰的形式，处于主河道上。 |
| 施工方案 | 本工程主要包括：新开河道工程、新建控制建筑物工程（1座保水控制闸）、引活水工程以及配套管网节点改造工程。 1、施工工艺 （1）河道开挖工艺流程 图2-1 河道开挖工艺流程图 【工艺流程简述】 河道施工，施工时对工程开挖范围进行表层清杂，对填筑范围清基后，再转入河道开挖施工。因河道工程中包含挡墙的砌筑，故首先河底及水下坡 一次挖至设计断面并整坡，再进行挡墙开挖施工，然后进行墙后土方回填及青坎 的填筑，最后对所挖断面进行修坡并进行绿化及水土保持工程。 挡墙施工 开挖：坡面开挖后采取防止坡面坍塌的栅栏施工法，施工时应将挖掘槽宽，钻探深度，一次施工的延长、地下水、泉水、周边环境等等因素考虑在内。防止坡面坍塌的栅栏施工的场合，切梁的间隔钻探深度、切梁的段数及其安装高度、积木的施工方法、等等都应考虑在内并以安全为第一。对照设计图，确定护岸构筑范围的挖掘宽度，注意不过度超挖。地下有管线的情况下，确认其位置，周边用人工开挖，对露出的管线采取必要的措施，免其被损坏。 基础：基础施工应确保基础的平整，基础的施工需在干燥的状态下进行，确保基础混凝土的凝固时间，地基开挖后，若发现地基承载力不够，须对进行地基处理。 安装：制品之间的水平方向的接口是用连接螺栓，从上下游都能开始施工，但是原则上从下游开始施工。每间隔5~7.5m设置支架，设置制品累积高度，定好施工的坡度。 链接：生态护坡（阶梯型）的连接时，水平方向用螺栓连接，上下方向用连接销来连接。连接螺栓是以M10螺栓一根，垫片2张，螺母1个为一套，确认后按规定的顺序通过制品孔用连接螺栓将制品合并，通过扳手等把螺栓连接到轻紧固程度为止，做好制品里面填装的石头之间的咬合作用。吊装孔填埋灰浆防止吊装锚生锈。 填充：内部回填材料的石头，以碎石块为标准；填充后制品体积0.947m3（内部回填材料量0.641m3+制品自身0.223m3）；内部回填材料的粒径要求的粒径在150mm以下的情况，使用粒径150~200mm的河卵石，注意不要使用非常扁平的河卵石和细长的河卵石；在内部回填的河卵石上播撒土砂，让其空隙填充，给植被提供有利的生长环境，若在内部回填材料使用土砂的情况下，前面、侧面的开口，以及内部回填材料中切换处的底部铺设土工布。内部回填材料为河卵石的情况下，为了不冲击到制品，尽可能在低的位置开始填充；人工作用使表面附近更咬合，铺块平整工作面要比制品的顶端稍微低一点；上层制品的内部回填石和下层制品顶端面充分咬合，确保制品之间有足够的滑动摩擦。 开口部施工：施工线路上如果有（曲线曲率施工）的施工时候制品之间产生开口的情况下，连接部的开口在30mm以下时候用连接螺栓连接，开口超过30mm以上的时候用混凝土浇灌。与障碍物的结合时尽可能小地移动制品，使之与障碍物自然结合，间隙用混凝土浇筑。 回填土：回填期限应以制品施工完一段时间后尽快做为原则；回填材料的投入用人力或适当规格的挖掘机进行，考虑到播种的厚度尽量不影响制品的情况下慎重地进行；回填材料撒出一层土砂的厚度保持在25cm以下每层土的压实，主要以振动器械、拉昂体、人力捣棒等。 本工程施工过程中的主要环境影响有施工噪声、大气、固废影响。 （2）保水控制闸工程工艺流程 图2-2保水控制闸工程工艺流程图 【工艺流程简述】 本项目在秋实路南侧建设保水控制匣，采用溢流堰滚水坝，该结构保水控制匣具有投资较少，耐久性好，使用寿命长，无机械转动部件，施工工艺较简单。 1）基坑开挖及降排水：基坑开挖时凡是淤泥等杂土必须全部清出场外，不得在边坡和河岸上堆积。基坑边坡应根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算后确定。施工过程中应加强降排水工作，采用围堰及针井等排水方式排干基坑积水，同时需严格控制水位下降速度，并确保地下水位控制在底板以下至少0.5m。 2）砼、钢筋砼和砌石施工：砼抗冻等级F50、抗渗等级W4。砼、钢筋砼和砌石施工应严格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度后方可进行下一道工序。如建筑物相邻两块底板的底高程不一致，采用C25素砼找平连接，确保建筑物底板位于原状土上。 3）土方填筑：土方填筑前必须清除表面杂物及垃圾、排干基坑底部的积水等。堤防、墙后及建筑物回填土要求采用壤土回填，粘粒含量15～30%。填筑的土粒应控制在最优含水率附近，分层夯实，每层厚度宜为20～25cm，墙后回填土压实度不小于0.93。整个填筑过程中应对称回填，均匀上升。靠近建筑物2m范围内应采用人工回填，铺土厚度宜适当减小。 4）伸缩缝、止水缝施工：止水缝缝宽均为2cm，设紫铜片止水，缝内夹三毡四油沥青油毛毡。油毛毡预制时，要求场地平稳，选用30甲石油沥青，层毡层油，涂刷均匀。油毛毡宜安放在先浇筑部位的模板上，使其与两次浇筑的砼都能紧密结合；止水片的沉降槽和油毛毡应在同一面上。伸缩缝要求采用三毡四油沥青油毛毡夹缝，并在缝后贴土工布一层，宽1.0m。 本工程施工过程中的主要环境影响有施工噪声、大气、固废影响。 （3）活水工程工艺流程 图2-3 活水工程工艺流程图 【工艺流程简述】 本项目利用现有瓦窑灌溉取水接口，新建管道将灌溉取水口与河道相接补水入纵一河，随河向南流，通过现状雨水管道汇入北城河（叶桥大沟），后经北城河（叶桥大沟）下段排入古运河扬州闸外段。 本工程施工过程中的主要环境影响有施工噪声、大气、固废影响。 配套管网节点改造工程 图2-4 配套管网节点改造工程 【工艺流程简述】 1）现状排查：对河道两侧排水节点进行排查，对未接入河道的雨水管网进行筛查。 2）破碎路面：根据排查结果，对存在问题的区域的雨水管网进行连接改造后直接排入河道，工程施工前需要对路面进行破碎并开挖一定深度。 3）管道铺设：将未接入河道的雨水管网通过管道适当串联后通过暗管排放雨水下新开河道。 4）土方填筑：施工结束后，清理施工场地，开挖产生的弃土回填。 施工过程中产生扬尘、噪声等污染物，同时产生施工废水，主要是施工人员生活污水和施工废水（砂石料和混凝土的系统废水、含油废水以及基坑排水）。 2、施工时序、建设周期：本项目每河段内的土方、护岸、水系控制建筑物以及管网改造工程等项目与河道工程同时施工、同时完成；施工完工后进行绿化和修复工作。本项目建设期为7个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 生态环境现状 1.1主体功能区规划和生态功能区划情况 大气环境功能区划：根据扬州市大气环境功能区划，本项目所在地属 二类区，空气质量应达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 水环境功能区划：纵一河适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，纵一河通过北城河连通入古运河，古运河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 声环境功能区划：本项目所在区域为1、2类区，环境噪声应达《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2类标准。 生态环境功能区划：根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态空间管控区茱萸湾名胜风景区约1700m，本项目所在地不在其划定的红线范围内。 1.2 项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状 （1）陆域生态现状 【土地利用类型】 根据《扬州市城市总体规划》土地利用规划图及公铁水物流园集聚区等片区控规，本项目所在地为规划河流。 【植被类型】 本项目区位于亚热带与暖温带的过渡地带，植被类型主要为亚热带常绿阔叶林，植被资源丰富，树木种类繁多。主要有柳、榆、杨、意杨、刺槐等树种，还有杏、桃、李等经济果树，草类则以自然生长的白茅为主，区内低洼湿地区域分布有柴蒲、莲藕、菱角及芦苇等水生植物。扬州市范围内垦殖系数较高，主要种植水稻、小麦、油菜、花生等农作物。 【野生动物类型】 本项目影响区域主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、鳝鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹、河蚬等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 （2）项目所在流域现状及水生生物现状 【流域现状】 纵一河位于扬州蜀冈―瘦西湖风景名胜区东南部及扬州市公铁水物流集聚区中部，该片区水域发达，河道纵横交错，呈网格化，分属江、淮两大流域。本次工程位于北城河以北，为古运河水系。按照《江苏省骨干河道名录》，扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区没有区域性骨干河道，仅有一条重要县域河道古运河。此外，古运河是跨邗江区和广陵区的重要河道。 【水生生物现状】 根据形态特征和生态习性，本项目影响区域水生植物群落可分为挺水植 物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落，这些水生植物群落 对水体污染有指示和净化作用。本项目影响区域主要水生动物主要有浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种。不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新水蚤、中华原镖水蚤等。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河砚和梭螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、链鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 2、空气环境质量 为了解项目所在地区的环境质量现状，本项目引用扬州市生态环境局中环境空气质量数据。本次评价选取2020年作为评价基准年，根据扬州市生态环境局网站公布的2020年扬州市环境质量公告，项目所在区域扬州市各评价因子数据见下表： 表3.1区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准/值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 8 60 13.33 达标 24小时平均第98百分位数 15 150 10.00 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80.00 达标 24小时平均第98百分位数 77 80 96.25 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90.00 达标 24小时平均第95百分位数 129 150 86.00 达标 PM2.5 年平均浓度 36 35 102.86 不达标 24小时平均第95百分位数 83 75 110.67 不达标 CO 24小时平均浓度95百分位数 1000 4000 25.00 达标 O3 最大8小时平均浓度90百分位数 176 160 110.00 不达标 经判定，影响市区环境空气质量的主要污染物为细颗粒物、臭氧。超标率分别为2.86%、1%。 根据《扬州市2021年大气污染防治工作计划》，主要措施为：①调整优化产业结构，推进产业绿色发展；②加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；③积极调整运输结构，发展绿色交通体系；④优化调整用地结构，推进面源污染治理；⑤实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；⑥强化区域联防联控，有效应对重污染天气。⑦健全法律法规体系，完善环境经济政策；⑧加强基础能力建设，严格环境执法督察；⑨明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 2、地表水环境质量 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》： ①古运河 古运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。根据扬州市生态环境局网站公布的《2020年度扬州市年度环境质量公报》，古运河总体水质为轻度污染，上游新开河口、解放桥南断面水质为Ⅱ类，龙头关西水质为Ⅲ类，其余断面均为Ⅳ类。 ②长江扬州段 长江扬州段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水标准。根据扬州市生态环境局发布的《2020年扬州市环境质量报告》，长江扬州段总体水质为优，各断面水质均为II类。 ③京杭运河扬州段（施桥船闸～扬州市六圩入江口） 京杭运河扬州段（施桥船闸～扬州市六圩入江口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准。根据扬州市生态环境局网站公布的《2020年度扬州市年度环境质量公报》，2020年京杭运河扬州段（施桥船闸～扬州市六圩入江口）水质为优，其中施桥船闸断面水质为地表水Ⅲ类，其它断面水质均为地表水Ⅱ类。 ④北城河（叶桥大沟） 北城河（叶桥大沟）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。根据扬州市生态环境局网站公布的《2021年扬州市第三季度环境质量报告》，北城河（叶桥大沟）为非黑臭水体。 3、声环境质量 江苏天衡环保检测技术有限公司于2021年9月29日~30日，连续两天对项目所在地声环境质量现状进行了现场监测，根据江苏天衡环保检测技术有限公司HJ（2021）0125001号监测报告，监测结果见下表： 表3.3项目厂界声环境现状监测结果表 单位：LeqdB(A) 时间 点位 2021年9月29日 2021年9月30日 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 姜家园西侧居民点N1 53.6 41.3 53.5 41.1 2类60/50 姜家园东侧居民点N2 52.2 4.03 52.3 42.9 中海上东区（在建）N3 50.9 42.8 51.2 40.3 1类55/45 监测结果表明：本项目厂界和周边敏感点声环境质量达到相应功能区类别要求，项目所在地声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 经现场踏勘，本次新建的扬州市纵一河（纵江沟）主要存在以下问题： 本次纵一河属于叶桥大沟水系，工程区域为自排区域，该区域现在仅靠唯一的现有河道北城河（叶桥大沟）以及周边道路雨水管网汇水和排水。由于该区域受周边已建地块开发影响，部分排水塘被填埋侵占，萎缩阻水严重，现有河道布局、排水能力通过工程措施已不能解决区域排涝问题。 河道实际沿线地面高程高差较大，无法按照规划统一断面实施，需设置保水控制闸以保证河道水环境与周边区域环境相适应要求。 根据现场测量可知现状地面高程南北起伏较大，实际情况不满足按照规划断面设计条件，所以本次工程将河道进行水位分级控制，在秋实路南侧新建保水控制闸1座将河道分为上下两级用以保证河道的轻水性使之与周边环境相适应。 具体规划河道现场照片如下： 图3-1 秋实路箱涵现状图 图3-2 物港路（左）和北城路（右）现状图 |
| 生态环境保护目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据建设项目的周边情况，项目周边环境保护目标见下表。 表3.4 建设项目周边大气环境保护目标表 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对距离 /（m） X Y 佳家花园5期（在建） -28 413 居住区 2837户约8510人 二类区 W 28 招商运河上宸（在建） -28 45 居住区 1036户约3110人 W 28 中海上东区（在建） 2 0 居住区 1342户约4030人 E 2 注：项目以项目与北城路交叉口位置为原点建立坐标系。 表3.5 建设项目其余环境要素表 环境要素 环境保护目标 方位 最近距离*（m） 规模 级别 水环境 古运河 S 953 河宽约75m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 北城河（叶桥大沟） SW 紧邻 河宽约13m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 佳家花园5期（在建） W 28 2837户约8510人/ 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 招商运河上宸（在建） W 28 1036户约3110人 中海上东区（在建） E 2 1342户约4030人 注：“*”为敏感点至项目最近距离 表3.6 建设项目生态环境保护目标表 环境要素 环境保护目标 功能分区 方位 最近距离*（m） 规模 级别 生态环境 茱萸湾风景名胜区 自然与人文景观保护 E 1700 区域面积1.48平方公里 江苏省国家级生态红线 注：“*”为敏感点至项目最近距离 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见下表。 表3.7 环境空气质量标准 评价因子 平均时段 浓度限值/（µg/m3） 标准来源 二氧化氮 （NO2） 1时平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 80 年平均 40 二氧化硫 （SO2） 1时平均 500 24小时平均 150 年平均 60 PM10 (粒径小于等于10μm) 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 (粒径小于等于2.5μm) 24小时平均 75 年平均 35 O3 1小时平均 200 8小时平均 160 TSP 24小时平均 300 年平均 200 一氧化碳 (CO) 1小时平均 10000 24小时平均 4000 （2）水环境：根据《扬州市地表水域功能区划》（扬政办发【2003】50），最终汇水河古运河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水质标准，项目施工期生活污水最终纳污水体京杭大运河扬州段（施桥船闸～扬州市六圩入江口）水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准，标准值见下表。 表3.8 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH BOD5 COD 高锰酸盐指数 溶解氧 石油类 总氮 总磷 氨氮 Ⅲ 6～9 ≤4 ≤20 ≤6 ≥5 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 IV 6～9 ≤6 ≤30 ≤10 ≥3 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 （3）声环境：根据《扬州市区声环境功能区划分方案》（扬府办发【2018】4号文），本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2类标准，周边居民点适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准值见下表。 表3.9 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 1 55 45 2、污染物排放标准 （1）废气：本项目粉尘、NOX、非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准，CO排放参照执行《固定污染源一氧化碳排放 标准》(DB13/478-2002)表 2 中标。 表3.10 建设项目大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 0.5 NOX 0.12 非甲烷总烃 4.0 CO 10 （2）废水：本项目施工过程中施工人员租用周边已接管的民房，施工人员生活污水经污水处理设施处理后，排入区域市政污水管网，接入汤汪污水处理厂处理；汤汪污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值见下表： 表3.11 扬州市汤汪污水处理厂接管、排放标准(单位：mg/LpH除外) 项目 pH COD SS NH3-N TP TN 接管标准 6~9 500 400 45 8 ≤70 排放标准 6~9 50 10 5 0.5 ≤15 （3）噪声：项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 （4）固体废物控制标准：项目施工期一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期对环境的影响主要为施工时产生的废水、噪声、大气、固废以及施工过程中对生态环境的破坏。 水环境影响分析 ①施工泥浆水 施工过程中会产生少量施工泥浆水，该废水主要含悬浮固体，其SS浓度通常为78mg/L左右。经过沉淀后，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，不排入周边水体，因此泥浆水不会对水体水质造成影响。 ②施工生活污水 施工人员的生活污水，污水产生量较少，其主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮等。本项目施工过程中施工人员租用周边民房，施工人员生活污水经污水处理设施处理后，排入区域市政污水管网，接入汤汪污水处理厂处理，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 ③含油废水 施工机械跑、冒、滴、漏的油污及雨水冲洗后产生的油污废水主要含有石油类、如不经处理直接排放，会对项目所在地地表水造成油污染，施工期间应在施工场地四周设置截水沟截留雨水径流，含石油类废水经明沟收集集中进入设置在附近的隔油沉淀池进行处理后可回用于施工场地洒水降尘等，对本项目周围水体影响较小。 ④基坑废水 基坑废水由降水、渗水和施工用水组成，其中基坑渗水和降雨积水沉淀后回洒于道路抑尘，混凝土浇筑养护废水经外设沉淀池适当沉淀后排入水体；混凝土施工废水悬浮物浓度较高，按要求经沉淀处理达标后用于道路和施工场地洒水。不向外排放，对水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目施工过程中产生的废气主要包括：施工场地产生的粉尘（扬尘）、施工机械燃油废气。 （1）堆场扬尘 本项目建设过程中，粉尘污染主要来源于：设施在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的粉尘将会造成周围大气环境污染，据有关调查显示，施工工地的扬尘（粉尘）部分是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4.1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 (单位：kg/辆·公里) P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/h） 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10（km/h） 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15（km/h） 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20（km/h） 0.0993 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 如果在施工阶段间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，材料需露天堆放，部分施工点的表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米出风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少施工材料和土方的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，以粉尘为例，不同粒径的尘粒沉降速率见下表，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小尘粒，根据现场的气候情况不同，其影响的范围也有所不同。故扬尘会对道路沿线产生一定的影响，须采取有效措施，控制其对周围环境的影响。 禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。 表4.2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度m/s 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 建设单位应按照《江苏省大气污染防治条例》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发[2010]87号）、《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》(扬州市人民政府令第90号)和《关于进一步加强建设项目扬尘污染环境影响评价工作的通知》（扬环管[2013]2号）等相关规定，严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。施工期做好以下措施控制粉尘污染：施工单位必须加强施工区域的管理，应在施工场区设置围栏，弃渣临时堆放应加盖防尘网、塑料彩条布等临时覆盖，同时应采取洒水压尘措施。合理安排施工计划，避免在多风季节施工。减少建材的露天堆放和保证一定的含水率。加强运输管理，如运输车辆应加盖篷布，不能超载过量，坚持文明装卸，运输车辆卸完货后应清洗车厢。建设方在加强施工期大气污染防治措施的同时，还应做好与周边居民及企事业单位的沟通工作。施工期结束后影响随即消失。 （2）施工机械和运输车辆尾气 燃油废气主要为施工车辆（如挖掘机等）和运输车辆排放的废气，主要污染物有THC、CO、NOx等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似。但总的排放量不大且较为分散，根据类似工程分析数据，THC、CO、NOx等，浓度一般低于允许排放浓度，对施工人员和环境的影响很小。 3、固体废弃物影响分析 施工阶段的固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾、弃土、建筑垃圾和杂物以及隔油、沉淀池弃渣。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾主要以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等，由于这些生活垃圾的污染物含量很高，因此必须收集在有防雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池里，由环卫部门按时集中清运，纳入市政垃圾输送系统，避免产生二次污染。 （2）弃土 本工程开挖弃土临时堆放在临时堆土区，部分回填之后其余运送至扬州市渣土消纳场。 本工程土石方挖填总量7.86万m3，其中土石方开挖总量6.03万m3（其中表土量0.48万m3，一般土石方5.55万m3）；土石方回填总量1.83万m3（其中表土量0.48万m3，一般土石方1.35万m3），弃方总量4.20万m3（均为一般土石方）。表土就近堆放用于河坡绿化覆土，一般土石方运送至扬州市渣土消纳场。 （3）建筑垃圾和杂物 本项目污水管道改造施工中会产生建筑垃圾，统一收集后运至建筑垃圾消纳场处置。 （4）隔油、沉淀池弃渣 隔油、沉淀池产生的弃渣，主要为渣土，统一收集后，运至指定的渣土消纳场处理。 经以上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的输送措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的输送处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 4、声环境影响分析 本项目施工期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 施工期间，施工机械是组合使用的，根据噪声影响叠加公式，多台机械同时运作，噪声对施工场界影响比单台施工机械要更大，叠加后的噪声值一般增加3～5dB。此外，运输车辆行驶产生的交通噪声也会对施工道路两侧一定范围造成影响。 5、生态环境影响分析 本项目施工过程对生态环境的影响是暂时的，影响较小，施工期结束后影响能够逐渐消除。 陆域生态影响 ①工程对土地利用形式变化的影响，包括永久占地和临时占地两方面。 a 永久占地的影响 本工程永久征地主要为河道开挖用地、河坡防护等用地，基本位于规划范围内，永久占地会破坏地表植被，项目评价范围内的植物品种为农田作物、绿化林木等广布品种，无珍稀、特有、濒危品种和其他需要保护的物种。虽项目建设造成局部植物个体数量的减少但不会造成物种消亡，相对于整个区域内物种总量而言可以忽略不计。且通过后期的绿化会补偿一部分植被量，不会破坏区域内的生物多样性。 b 临时占地的影响 施工临时占地包括施工临时设施占地、临时堆料场、临时堆土区等。施工场地、施工区临时道路的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆土区不仅会压埋地表植被，同时堆置的弃渣形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。由于堤体建设与绿化建设的不同步性，工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在溪流中，临时堆土区坡角采用填土草袋防护，填土草袋就地取材，采用开挖的土方装填，堆置土方上覆彩条布遮盖。 本项目新增临时占地，造成现有土地上的植被损失。项目评价范围内的植物品种为农田作物、绿化林木等广布品种，无珍稀、特有、濒危品种和其他需要保护的物种。虽项目建设造成局部植物个体数量的减少，但不会造成物种消亡，相对于整个区域内物种总量而言可以忽略不计，不会破坏区域内的生物多样性。 ②植被损失及对动物生境的影响 土方开挖及护岸施工等过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。沿岸现有植被主要为一些野生水草、杂草等，经调查，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。同时，项目完工后，将实施绿化工程，绿地覆盖率较工程前更高，沿岸绿化带的建设可在一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物环境影响较小。 对水生生态的影响 本项目工程主要为平地开河，对项目附近水体的水生生态（浮游植物、浮游动物、底栖生物、鱼类）影响较小。 施工结束后生物主要构成通过自然和人工的恢复措施基本可以恢复到原有水平，物种组成基本不会发生大的改变，且该地区河道纵横交错、水系发达局部区域物种变化对该地区水生生物的影响相对较小，因此自然系统的阻抗稳定性受影响较小，能维护现状阻抗稳定性状况。 水土流失对环境的影响 本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖及其它区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。堤防基础开挖、填筑，以及临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河道，形成大规模输沙。因而工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。 工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。因此，根据施工中不同阶的自然环境特点和工程特点，对工程建设施工期以及植被恢复期可能产生的水土流失总量和危害性进行预测和分析，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工程过程中的水土流失。 本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几个方面： ①影响工程本身的施工建设和运行 工程施工区产生的弃土如不能及时有效地处理，流失的水土将进入施工现场，影响施工进度，河道开挖可能引发塌方，对工程安全构成威胁，同时也人员的人身安全构成威胁。 ②淤积河道，影响行洪 在暴雨期间由于水流较急，工程施工过程中将进行大量的土石方开挖和搬运，开挖的土石方若不及时处理，随意堆置，暴雨时会被冲至项目区附近的河流，造成河道淤积，过水断面减小，河床水位抬高，在一定程度上影响河流行洪、排涝，降低防洪、排涝能力。土石渣的流入将直接影响下流的水质，给下流人民的生活带来一定的负面影响。 ③降低土壤肥力，对周围农田带来不利影响 工程建设导致地表植被遭到破坏，可能使表层土壤流失，带走土壤表层的营养元素，从而导致土壤肥力降低，影响林草植被的生长和土地资源的再生利用。同时工程开挖的土方，在开挖、疏松、搬迁过程中，也会流失部分肥力。施工临时占地因压损，施工机械和运输车辆的碾压，造成原地表的土壤结构变化，导致蓄水和保肥能力下降。 ④影响周边景观、降低空气质量 施工期间产生的水土流失将对周边环境带来不利影响，施工废水、扬尘将降低施工区周围的地表水和空气质量，随意堆放的施工临时堆料、建筑垃圾会破坏周边景观。 施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；在道路的路边种植沿阶草，防止道路形成的地表径流对草地的侵蚀；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。到了施工后期，随着绿化景观的建设，植物盖度的提高，配套设施的设立，水土流失过程将会有所减弱。 6、环境风险分析 （1）风险分析 本项目施工中使用的汽油、柴油由当地供销部门提供，采用汽车通过陆地运输至工地，在运输过程中存在一定的环境风险，如果发生油料泄露，会对周边的地下水及土壤造成污染，同时含油污染物会随着降雨径流进入周边水体，污染河流水质，对河流内水生物带来危害。如果油料运输车辆因天然或人为因素发生火灾或爆炸，会对附近人员造成生命危险。 （2）风险防护及减缓措施 ①加强运输人员的环境污染事故安全知识教育，运输人员应更严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等，在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。 ②本项目尽量避免设置油料临时储存点，因故必须设置的油料临时储存点应严格按照安全防护距离要求并会同地方管理部门进行现场选点，保证附近500m内无居民点分布，并设置标志牌，在油料临时储存点靠近公路侧修筑防护墙，以减少风险及危害。 ③在施工区内建立防火及火灾报警系统，对施工人员进行安全教育，严格规范和限制施工人员的野外活动，做好火源管理，必要时设置事故池，减小油料泄漏对突然估计周边水体的影响。 ④加强装卸作业管理，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，加强作业人员的技能培训，加强施工人员的技能培训避免发生因操作失误引起油料泄漏的事故。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 营运期环境影响分析： 1、对水文情势的影响分析 本项目建成后，纵一河汇流范围0.363km2。经水文分析计算，具体各段河道洪峰流量如下表： 表4.3 各节点建筑物设计流量表 节点名称 汇流面积（km2） 设计流量（m3/s） 物港路箱涵 0.184 2.9 秋实路箱涵 0.23 3.3 纵一河保水控制闸 0.266 3.6 北城路（雨水管网） 0.363 4.5 分级控制水位：江平东路至纵一河保水控制闸正常控制水位为13.5m，纵一河保水控制闸至北城路正常控制水位为9.5m。通过实施纵一河（纵江沟）建设工程，对于提高区域排涝能力，增加城市水动力条件，消除环境污染，改善居民生活环境有极大促进作用。 2、其他影响分析 本工程环境影响主要集中在施工期，营运期无废气、废水、噪声及固废等污染物。因此，项目运营基本不会对所在区域生态系统造成不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于扬州市扬州-蜀岗瘦西湖风景名胜区城北乡内，本工程的实施起到改善区域内部的排涝能力，提高除涝标准；保证区域地块开发建设的要求；增加水环境容量，改善区域生态环境，对扬州市的经济、社会发展均起到积极作用。 本项目符合国家产业政策，用地为规划河流用地，不在生态空间管控区域范围内，在落实本报告提出的各污染防治措施的前提下，污染物排放能达到相应标准，对环境影响较小。故本项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期环境保护措施： 废气防治措施 本项目建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发[2010]87号）以及《扬州市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府90号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，施工前15日向所在地区环境监察大队申请《建筑施工单位排放污染物申请表（试行）》，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序： 根据江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知，本项目应加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车车辆密闭运输“六个百分百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 由于本项目施工过程的阶段性和区域性较明显，且所在地的大气扩散条件较好，空气湿润，降水量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。经采取合理可行的控制措施后，可减轻其污染程度，缩小其影响范围。 根据《省水利厅 省生态环境厅关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知》（苏水建【2020】7号文）中相关要求，本工程确保达到以下要求： 明确监管职责，确保“七到位” 本项目扬尘防治做到组织机构到位、责任落实到位、防治方案到位、专项资金到位、配套措施到位、现场监控到位、检查整改到位。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则做好扬尘防治工作。各扬尘防治责任单位为建设、施工、监理、设计等单位。 （一）水行政主管部门是本项目施工扬尘防治管理的主管部门。负责本项目工程扬尘防治工作实施的指导、监督和管理。指导本项目开展扬尘防治管理工作；监督建设单位切实履行好自己的工作职责，确保扬尘防治措施落实到位；将扬尘防治费用纳入概算。 （二）建设单位对水利工程施工扬尘污染防治工作负总责。 应明确工程扬尘防治管理人员，督促监理、施工等单位明确防治责任人，落实责任。督促施工单位制定完善的扬尘防治管理制度和方案，做好扬尘污染防治管理并加强检查，委托监理单位对施工扬尘污染防治实施监理。应将包含扬尘防治管理相关措施费用列入工程预算，在招标文件中明确扬尘防治的有关要求。 （三）设计单位是本项目扬尘防治管理的设计责任单位。在环保专项设计中明确初步设计及施工图设计阶段的扬尘防治要求、防治措施及相应经费等，把扬尘防治贯穿到设计方案的各个环节中，并做好施工现场扬尘防治的技术指导工作。 （四）监理单位是本项目施工扬尘防治管理的监理责任单位。应明确专人负责，监督施工单位按照扬尘防治专项方案、措施，做好扬尘防治工作，确保扬尘防治措施落实到位。应将扬尘防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则。应建立定期检查及日常巡查制度，加强检查巡查，严格履行监理职责。 （五）施工单位是扬尘防治实施的责任单位。本项目施工单位应建立扬尘防治管理相关制度，成立扬尘防治管理机构，签订扬尘防治责任书、制定扬尘防治专项方案、编制扬尘防治费用使用计划、明确扬尘防治目标和防治部位、落实相应的经费和措施、强化检查整改，做好扬尘防治工作的实施与管理。应根据相关规定和合同约定以及工程所在地有关重污染天气应急预案，按照响应级别，采取相应措施。 建立规章制度，规范防治管理 1、建立扬尘防治责任制度。本项目建设单位应建立以项目负责人为第一责任人的各级管理人员扬尘防治责任制，成立相应的管理机构，落实责任。 2、建立扬尘防治专项方案及技术交底制度。施工单位应结合项目特点及实际情况，编制扬尘防治管理专项方案，有针对性和可操作性，明确扬尘防治目标、责任区域、职责、经费、措施等。方案须经监理单位、建设单位批准后组织实施。 施工单位应建立扬尘防治技术交底制度，扬尘防治技术交底应有针对性，并由交底人、被交底人、扬尘防治管理人员现场签字确认。 3、建立扬尘防治公示制度。施工单位应建立扬尘防治公示制度，在施工现场出入口将工程概况、扬尘防治设施平面布置图、扬尘防治措施、非道路移动机械使用清单、扬尘防治责任单位名称及项目负责人姓名、本企业以及工程所在地相关行业主管部门的投诉举报电话等信息向社会公示，并根据场地和设施变化及时调整。 4、建立扬尘防治教育培训制度。施工单位应建立扬尘防治教育培训制度，并建立扬尘防治教育培训档案。作业人员上岗前，应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核。各级扬尘防治人员每年应接受不少于一次的扬尘防治教育培训。 5、扬尘防治检查制度。施工单位应建立扬尘防治检查制度，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，并填写相关检查记录。建设单位应组织监理单位、施工单位每月对工程项目开展一次扬尘防治综合检查。季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化时，施工单位应及时进行扬尘防治检查，检查中发现的扬尘污染问题应及时整改。 6、建立扬尘防治预警响应制度。施工单位应按照地方政府重污染天气预警相关要求编制扬尘防治预警响应预案，预案应包括项目基本情况、项目部基本情况、预警响应组织机构、预警响应设备和器材、预警响应措施等。按照气象部门发布的大风警报，采取相应的防尘措施。 严格通用要求，实现场地标准化 1、工地围挡要求。围挡应牢固、稳定、整洁、美观，宜选用砌体、金属板材等硬质材料。围挡应设专人保洁维护与检查，定时清理，确保围挡稳定、完好和整洁；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；禁止将建筑材料、构件靠围挡堆放，严禁将围挡做挡土墙使用。 本项目为线型、面型水利工程，需在人员密集和交通要道处，设置统一围挡。城市建成区内围挡高度不低于2.5米，其他区域内围挡高度不低于1.8米。 2、工地出入口要求。本项目工地出入口应进行硬化，现场设置车辆冲洗台，确保出场车辆不污染道路。 3、施工场地要求。施工现场布置应充分考虑扬尘防治需要，施工区布局合理清晰、功能分区明确，并应采取相应的隔离措施。施工场区必须确保干净、整洁，专人负责定时对场地进行打扫、洒水，先洒水后清扫，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。 4、料场要求。本项目施工现场严禁露天存放砂、碎石等易扬尘材料，水泥、黄沙等建筑材料应严密遮盖，碎石等散体材料应集中堆放且覆盖，其他细颗粒建筑材料应封闭存放。场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、碎石铺装等防尘措施。其它料场堆土场，应采取覆盖、绿化等防尘措施。 5、建筑垃圾处置要求。施工单位应合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量，严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。建筑物内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，合理清运。 6、施工机械要求。施工单位要开展施工机械排放标准达标检查，在禁止使用高排放非道路移动机械的区域内，施工使用的装载机、推土机、挖掘机、打桩机、钻探机、吊装机、混凝土输送泵等非道路移动机械，必须达到国家II级及以上排放标准，及时清退不符合排放标准的施工机械。运输车辆必须达到环保排放标准、限速行驶。 细化管控标准，确保防治措施到位 本项目施工应根据工程实际情况，采用开挖面相对较小的施工工艺，减少大面积破损原貌，降低扬尘。砂石回填时，避免在过筛和混合过程中产生较大扬尘。土方作业尽可能缩短开挖和回填时间，在人员密集和交通要道处，土方作业时临时道路应采取降尘措施，已完成的场地应覆盖。运输土方时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏；出场车辆装载不超过后挡板、车轮车身不带泥。 本项目排水工程拆除作业时应全程采取湿法作业、分段拆除，缩短起尘操作时间。整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，应全程采取洒水等降尘措施。 加强台账管理，推行防治信息化 1、台账管理要求。施工单位应做好扬尘防治工作记录和数据监测记录，建立完善的扬尘防治管理工作台账。施工单位应将扬尘防治责任书、管理制度、专项方案、应急响应预案、技术交底、教育培训、检查整改记录、费用使用台账、车辆冲洗、监测数据记录等扬尘防治资料，按照水利建设工程档案标准进行归档。 2、监视系统要求。本项目施工现场应安装视频监视系统。视频监视设备宜安装在工地主出入口和扬尘重点监控区域。远程监控设备应能覆盖项目90%以上区域或采取云台技术360°监控。施工单位应安排人员定期检修监控设备，确保监控正常运行。 3、监测系统要求。本项目施工现场应安装扬尘监测与超标报警系统，系统应包含建筑环境监测、气象环境信息采集等。扬尘监测与超标报警系统应在施工现场主出入口或季风下风向位置安装。施工单位应及时采集、存储、传递空气质量、气象信息和现场扬尘情况等数据，提升现场扬尘防治应急响应和处置能力。 本项目应严格执行上述文件中的相关要求，减少施工期施工扬尘防治对周边的环境影响。 2、施工期废水防治措施 （1）组织管理措施 ①合理布置施工场地。 施工场地和施工营地的布置应充分考虑排水需要，尽量利用现有的基础设施。 ②制定严格的管理制度 施工过程中产生的废渣和矿建材料应运至河道之外指定地点堆放，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水。 ③准备必要的防护物资 施工材料如油料和化学品等的堆放地点应在河床之外，并应备有临时遮挡物品，防止雨水冲刷。 ④加强施工人员的环保教育 定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。 （2）工程措施 ①生活污水 施工人员生活污水排入现有的排水设施，接入市政污水管网，送六圩污水处理厂集中输送，尾水达《城镇污水输送厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入京杭大运河。 ②机械设备冲洗废水 机械设备冲洗废水主要污染物是悬浮物和石油类，采取沉淀隔油池输送后的水可以用于洒水降尘。 ③施工场地防护措施 道路工程填方路基施工时，需先剥离表土清除杂草根系后再填筑路基。设计表土剥离厚度为15～20cm，集中堆放在路基一侧的征地范围内，以便将来覆土和恢复植被利用。为防止土体滑塌流失，设计施工场地周边外坡脚采用土袋垒砌挡土墙作临时挡护，上面覆盖土工布防止水蚀和风蚀。 3、施工期噪声防治措施 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，本项目可以采取以下控制措施： （1）基本要求： a.禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备； b.合理安排施工时间和施工进度，除工程必需外，禁止夜间（22：00~次日6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要，确需在夜间进行施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后必须公告附近居民，方可夜间施工。本次环评建议施工单位在12：00~14：00期间尽量不要使用高噪声设备，影响周边居民正常生活。 （2）施工运输车辆交通噪声控制措施： 施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起沿线噪声级的增加。根据类比调查，重型车辆怠速行驶时噪声值约为65~80dB(A)，正常行驶时约为65~90dB(A)，施工期间不可避免对周边环境造成一定的影响。 因此，建设方因合理布设施工通道，尽可能远离敏感目标，应在通道两侧设置隔声屏障，同时加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，并设置禁鸣警示牌。 （3）土方工程施工噪声控制措施： a.挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转； b.尽量避免夜间施工。 （4）其它降噪措施： 施工中加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 本项目施工期噪声经采取以上措施治理后，不可避免会对其声环境保护目标造成一定程度的影响。 为进一步减小本项目施工期对周边环境的影响，建议建设方在采取噪声污染防治措施的同时，合理安排施工时间：严格执行《江苏省环境噪声污染防治条例》中相关规定，合理安排施工时间和施工进度，夜间22:00~次日6:00不得进行施工作业。如有抢修、抢险作业和因生产工业上要求或者特殊需要必须连续作业的，将按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。 4、施工期固体废弃物污染控制措施 本项目施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、施工弃土、建筑垃圾和杂物以及隔油、沉淀池弃渣。 ①生活垃圾 施工人员生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，交由环卫部门及时清运，统一输送，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 ②施工弃土 本工程开挖弃土临时堆放在临时堆土区，部分回填之后其余用于填埋周边待开发地块内的废弃沟塘及河道。 本工程土石方挖填总量7.86万m3，其中土石方开挖总量6.03万m3（其中表土量0.48万m3，一般土石方5.55万m3）；土石方回填总量1.83万m3（其中表土量0.48万m3，一般土石方1.35万m3），弃方总量4.20万m3（均为一般土石方）。表土就近堆放用于河坡绿化覆土，一般土石方运送至扬州市渣土消纳场。 临时堆土场的环境影响主要是扬尘和水土流失。临时堆土场集中设置，堆土场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆土场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。采取上述措施后，可以有效减少扬尘，防治水土流失。在辅以一定的水土保持工程措施、降尘措施后，对环境影响较小。 ③建筑垃圾和杂物 雨污水管道改造过程中会产生建筑垃圾，堆放在临时堆土场，由专门车辆运输到建筑垃圾消纳场输送。 ④隔油、沉淀池弃渣 隔油沉淀池产生的弃渣，主要为渣土，统一收集后，运至指定的渣土消纳场处理。 因此，本项目的固体废物均得到合理有效处置，对环境的影响较小。 5、施工期对交通影响防治措施 建议施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对周边道路的交通影响。材料运输应避免交通高峰，减轻车流压力。 6、水土流失措施及绿化措施 水体流失措施 本项目生态环境问题主要表现在施工期的基础开挖、填方作业阶段的水土流失。本工程建设过程中土石方的开挖、回填，破坏地表植被，增大地表裸露面积，产生的弃土石渣，如果不及时采取有效的防护措施，都势必造成工程水土流失。为此，施工方根据以下原则对施工弃土临时堆放地进行防治，努力将施工期间的场地水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。 （1）水土流失防治总体布局 根据类似水利工程，并结合本工程的具体情况，水土流失防治措施的总体布局，以防止新增水土流失和改善工程区生态环境为主要目的。根据项目主体工程开发建设的特点，以及各防治分区、防治部位水土流失特点的不同，合理配置各防治区的水土保持措施，使本方案防治措施与主体工程具有水土保持功能的措施相结合，形成完整的水土流失防护体系。 ①工程措施：主要包括浆砌块石护坡、挡墙护坡、排水沟等。 ②植物措施：护坡以上的河坡、两岸堤坡、临时堆土区边坡及施工道路边坡等部位采取撒播草籽、铺植草皮进行防护。 ③土地整治措施：施工临时占地在完工后采取土地平整、覆土并进行恢复原貌。 ④临时措施：材料堆场、生产区等需采取临时措施防治水土流失，特别是汛期施工时，须采取必要的排水、挡护、沟道清淤等临时水土流失防治措施。临时堆土区、施工道路、生产生活区和其它需要排水的施工场地修建排水土沟。 ⑤管理措施：生产生活区应先修建拦挡、排水工程；施工道路应及时采取拦挡和排水措施，并经常洒水，运输土石料车辆应实行遮盖；工程施工中落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持方案落实。 （2）分区防治措施设计 施工临时占地分为施工临时占用区和临时堆土区。施工中临时堆土区应布设排水系统，并采用植物措施进行防护。在施工结束后，必须对压废土地及时将地表建筑物及硬化地面全部拆除，清除施工垃圾和平整场地，对表层进行深翻清理，恢复植被。 综上所述，通过采取以上措施后，大大减少了因施工造成水土流失，对生态环境影响也降低到了最低。 绿化措施 ①对于项目建设占用的人工栽植作物，施工进行前，应尽可能将这些作物进行移植，严禁随意破坏。 ②加强施工期间管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 ③选用乡土物种在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。如选用立体绿化护坡工程时，可先选择固着性强的先锋物种，在运营期间逐步用乡土物种替代。 ④施工人员产生的废水废渣要妥善输送，不得随意丢弃排放，以防污染水源和土壤。 ⑤砂石材料可尽量向当地大型料场购买，质量易控制、数量可保证，不要随意开挖山坡和河道。 ⑥施工结束后，要求施工单位清理驻地、临时料场和施工现场，清楚建筑垃圾，搬走多余材料及机械，还场地以洁净。 对原有的植物妥善输送，对开挖的土层应当分层存放，分层回填，施工结束应当立即对临时占地恢复绿化，本项目建设时间短，生态影响只是短期影响，不会对当地的动物带来不利影响。 7、土壤防控措施 土地是最基本的资源，是不可替代的生产要素，是矿产储存所，是人类生存的的必备条件。对土地资源的开发、利用与保护是经济发展的前提。在工程建设中对土地资源的合理利用与保护主要体现在以下几个方面： （1）尽量减少工程施工过程中对土地资源的永久性占有与利用，对于设计存在的部分占地进行调查与分析，提出合理化建议与改进措施。 （2）对于施工期内临时用地，在工程施工完成后要恢复原貌。 （3）严格按照批准的占地范围使用临时用地，不随意搭建工棚、临时房屋等，保护公路用地范围外的现有绿化植被。 （4）减少水土流失和地质灾害的发生。 8、施工期对生态影响防治措施 通过施工期对生态采取的一系列缓解措施之后，本项目对周围生态环境影响较小，本项目按照避让、减缓、补偿和重建的次序提出生态影响防护与恢复的措施；所采取的措施的效果有利于修复和增强区域生态功能。 凡涉及不可替代、极具价值、极敏感、被破坏后很难恢复的敏感生态保护目标（如特殊生态敏感区、珍惜濒危物种）时，必须提出可靠的避让措施或生境替代方案。 涉及采取措施后可恢复或修复应按项目实施阶段分别提出，并提出实施时限和估算经费。 根据本工程可能造成的生态环境影响和损失，拟采取以下生态环境的缓解措施和对策，使工程对生态环境的影响降低到最低程度，让生态环境得以较快恢复。 （1）生态避让措施 优化施工布置、加快施工进度、减少临时占地面积、减少自然生态扰动。 （2）生态减缓措施 ①施工期的必要围挡选用绿色，减轻因项目范围内施工对周边的环境景观造成破裂的影响，使达到整体景观协调的效果。 ②施工分区分阶段进行，以确保项目施工不会对整个片区内的生物造成影响，对生物生活环境的影响降低。 ③规范施工活动，防止人为对工程范围外土壤、植被的破坏。 ④合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，以减小对生态环境的影响。 ⑤施工设计中居民点附近设置限速标志，减少路面扬尘对居民的影响。渣土车应采取密闭措施，防止抛洒。 ⑥施工期废水必须进行合理处置，不得随意排放。 ⑦建筑物施工区临时措施：施工期沿建筑物基坑周边开挖临时排水沟并设置临时沉沙池，临时排水沟与河道工程区临时排水沟相接。 ⑧施工道路区临时措施：沿施工道路外侧布置临时排水沟，用于收集、拦截路面被扰动产生的水土流失，并收集汇入临时沉砂池。工程结束后，临时排水沟及临时沉砂池拆除。 ⑨临时堆土区临时措施：施工期沿堆土区周边开挖临时排水沟和设置沉砂池，区内设置临时彩条布苫盖。工程结束后，临时排水沟及临时沉砂池拆除。 ⑩加强施工期环境管理，限定施工区域，不准擅自扩大临时施工场地，不得越界施工滥采滥伐，避免人为对地表植被的破坏；对施工人员进行宣传、教育，设立警示标志，防止施工人员对动植物的影响。 （3）生态恢复措施 ①主体工程植被恢复：项目建成后，应尽可能在河道两侧植树种草。对工程施工结束后裸露地面进行绿化，沿线绿化根据用地类型，本着改善生态环境，亮化岸线景观为宗旨，因地制宜，绿化美化，体现树木的季节变化，使之本身也成景观。 ②临时工程植被恢复措施：施工生产生活区待施工结束后进行土地平整，表层土回填，进行绿化。 施工道路区：土地平整、种树绿化。 临时堆土场：临时堆土场施工结束后进行植物种草绿化措施。 ③水生生态管理措施：工程建设施工期、营运期都应进行生态影响的监测或调查。在施工期主要是对与施工有关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。 （4）管理措施 实施施工监理等管理措施。整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 9、施工期的环境管理与监测计划 表5.1 施工期环境管理计划表 潜在的负面影响 减缓措施 实施机构 负责机构 监督机构 施工现场的粉尘 施工现场设置围挡和洒水防尘；施工便道硬化；装备喷淋装置，对进出施工场地车辆进行淋洗 承包商 建设单位 环保行政主管部门 噪声污染 居民点禁止夜间施工，如有技术需要要连续施工的应申请夜间施工许可 施工现场、施工营地的污水、垃圾对土壤和水体的污染 加强环境管理和监督，固体废物选择合理的堆放地点，并设置相应的措施防止雨水冲刷 影响生态环境 对施工人员加强宣传、管理和监督，尽量少占临时用地；严禁施工和生活污水直接排入水体；固体废弃物不得随意抛弃，应集中统一输送；严格制定科学的施工方案，以减少对水体的影响，及时进行绿化工作；设立专门的监督机构，派专人不定期巡查，专门输送各种破坏环境的事件 干扰沿线基础设施 加强对基础设施的防护，避免破坏 临时占地对土地利用的影响 保存表层土壤，及时平整土地，表土复原 水土流失 地面开挖坡面应尽可能平缓，岸坡在雨前应用草席等覆盖，堆土场周围设置围挡 表5.2 施工期监测计划表 序号 监测类型 监测断面 监测项目 监测频率 1 施工区污水监测 沉淀池出水口 CODcr、石油类、废水流量 施工期每季度各监测1次 基坑排水口 SS、pH、流量 基坑废水排放期间，每 3 个月监测一次 2 废气监测 各工程选择1处施工区 SO2、PM10、NO2、TSP 施工前1次，施工期测1次，每次连续监测7天 附近1处敏感点 3 噪声监测 各工程选择1处施工区 等效连续A声级 施工前1次，施工期每1 个月监测一次，每次连续监测2天，昼夜各监测1次 附近1处敏感点 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 二、营运期 本工程环境影响主要在施工期，本项目竣工营运后，无废气、废水和固体废物等污染物排放。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 作用 进度 社会 影响 环境警示标志 0.5 施工期引导当地居民安全出行 施工期实施 生态 影响 水土流失防护 43.5 防治水土流失 施工期实施 临时占地的生态恢复 0 防止植被破坏 施工期实施 废水 施工废水输送装置 1 防范水体污染 施工期实施 雨布、泥浆沉淀池 24.38 防范水体污染 施工期实施 废气 租用洒水车 3.22 减缓施工粉尘率在70%以上 施工期实施 挡风板、篷布等防护物资 12 减少扬尘污染 施工期实施 噪声 规范施工、夜间高噪声设备禁止作业，采用低噪声设备 1.56 防止噪声污染 施工期实施 固废 生活垃圾委托输送费 1.7 环卫统一收集输送 施工期实施 其它 环境保护标示牌 1.53 提高环保意识 施工期实施 人员培训 2.72 提高环保意识和环境管理水平 施工前期实施 环境保护管理 22.5 保证各项环保措施的落实和执行 施工期和营运期落实 环保竣工验收调查费用 5.43 增强环境保护意识，提高环境管理水平 2022年实施 合 计 120.04 -- -- 总投资2050万元，环保投资120.04万元，环保投资比例为5.86%。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 必要围挡选用绿色；规范施工活动；降低对附近环境的影响 | 降低对陆生生态的影响 | 植被恢复，种植绿化 | 逐步恢复陆生生态环境 |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水经化粪池预处理后接管进入汤汪污水处理厂处理 | 满足汤汪污水处理厂接管标准 | 加强地表水的监测 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关要求 |
|  | 施工废水经隔油沉淀池处理后回用 | 处理后回用于施工场地 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 施工期沿堆土区周边开挖临时排水沟和设置沉砂池，区内设置临时彩条布苫盖 | 做好水土保持工作 | 持续做好水土保持工作 | 逐步恢复地下水及土壤环境 |
| 声环境 | 规范施工、夜间高噪声设备禁止作业，采用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）相关要求 | 种植绿化、加强管理、设立禁鸣减速警示牌 | 达标排放，不改变区域声环境质量功能 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 对运输散体物质车辆必须严加管理，采取加盖蓬布或洒水降尘措施； | 满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相关要求 | 道路保洁、种植行道树 | 满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相关要求 |
| 固体废物 | 建筑垃圾运往渣土消纳场；生活垃圾由环卫清运 | 全部合理处置 | - | - |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | - | - |
| 环境监测 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本报告经分析论证和评价后认为，纵一河（纵江沟）建设工程虽然在实施过程中会对生态环境有短暂的不利影响，但在采取本报告中提出的避让、减缓、补偿、合理化工程布置等一系列措施后，施工环境影响会在施工结束后随即消失。综合看来，从环境保护角度分析，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司在扬州市瘦西湖景区城北乡，北起江平东路，南至北城河（叶沟大桥）进行纵一河（纵江沟）建设工程项目具有环境可行性。

注      释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图1    建设项目地理位置图

附图2　  建设项目周边概况及监测点位图

附图3    建设项目用地红线规划图

附图4    建设项目所在区域水文水系图

附图5    建设项目所在区域规划图

附图6    建设项目与江苏省生态空间保护区域图

附图7    建设项目与扬州市生态空间保护区域图

附图8    建设项目所在噪声区划图

附件1    建设项目环评委托合同

附件2    工程项目建议书的批复

附件3    建设项目用地预审与选址意见书

附件4    建设项目企业法人营业执照及法人身份证复印件

附件5    建设项目监测报告及监测单位资质

附件6    关于请加快推进市区快速路网建设有关事项的专题会议纪要

附件7    关于纵一河（纵江沟）建设工程可行性研究报告的批复

# Text boxes

物料运输堆放

噪声、扬尘

河道开挖

噪声、扬尘

水土流失

护岸挡墙砌筑

噪声、扬尘

水土流失

工程验收

表层清杂

噪声、扬尘

水土流失

基坑开挖

噪声、扬尘

砼和砌石施工

噪声、扬尘

水土流失

土方填筑

噪声、扬尘

水土流失

工程验收

测量

路面开挖、管道铺设

噪声、扬尘

水土流失

土方填筑

噪声、扬尘

水土流失

工程验收

现状排查

管道铺设

噪声、扬尘

水土流失

土方填筑

噪声、扬尘

水土流失

工程验收

路面破碎、开挖